## Slide 1
View 행렬

## Slide 2
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
순수하게 회전에 대한 속성만 들어있는 회전행렬이란
1. 3개의 기저벡터의 길이가 다 1이고
2. 각 기저벡터가 서로 간의 수직일 경우 회전행렬속성만을 가졌다는 조건을 충족한다.
기저벡터x 길이 1
기저벡터y 길이 1
기저벡터z 길이 1

## Slide 3
1 | 0 | 3 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
전치행렬이 쓰이는 경우는 대부분 회전에서 사용되는데.
회전행렬(기저벡터 3개가 전부 길이가 1이고)
서로 간의 수직이라면 이건 회전이 될 수 있다.

## Slide 4
이런 회전행렬은 xyz도를 돌리게되면 그에 맞는 수치가 있을텐데
-xyz도를 돌린 회전행렬을 쉽게 만들 수 있다. 전치행렬을 통해서 만들 수 있다.

## Slide 5
Projection 투영 행렬

## Slide 6
어태까지 한걸 정리해보자면
세상이 만들어지고 그 세상안에는 물체들이 존재하는데. 기본적으로는 다들 자신의 0,0,0을 기준으로 로컬공간안에 존재한다고 할 수 있다. 이단계를 로컬 스페이스라고 한다.

## Slide 7
그런 다수의 물체들을 이제 월드 기준으로 배치하는 것이 바로 월드 스페이스

## Slide 8
그 상태에서 누군가가 월드의 어딘가에서 어디를 바라보고 있다를 표현하는 것이 바로 뷰 스페이스
카메라
카메라

## Slide 9
내가 어느 정도의 범위를 볼수 있느냐를 정의하는 것이 바로 투영 스페이스

## Slide 10
원근감을 통해서 물체의 옆면이 보이고
거리감이 느껴지는 투영방식을 원근 투영이라고 한다.
원근감이 느껴지지 않고
물체를 그대로 모니터에 투영시키는것을 직교 투영이
라고 한다.

## Slide 11
윈도우
윈도우
원근
소실점
직교

## Slide 12
윈도우
윈도우
노란색 범위안에
있는물체가 보이는 물체

## Slide 13
저 두가지를 표현하기 위한 행렬을 만들어야 하는데.
목적이 1가지가 있다.
세상을 -1 1의 크기로 정규시키는 것입니다.
직교투영이 이걸 설명하기가 더 쉬우므로
직교투영으로 설명을 해드리자면
윈도우를 우리가 1280 / 720크기로 만들었다고 치면
직교투영을 곱하고 나면
-640에 존재하는 물체는
위치가 -1로 바뀝니다.
640에 존재하는 물체는
위치를 1로 바꿉니다.
윈도우
1280
-640
-640
640
-1
1

## Slide 14
투영행렬의 목적
눈에보이는 물체들을 -1에서 1사이의 값으로 바꾸는 것
투영공간이라고 하는데 투영공간은 다음과 같다.
윈도우

## Slide 15
윈도우(카메라)
5000
Near 근평면 0.1
내가 얼마나 가까이까지 볼수 있냐?
-640 / 640
640 / 640
-500
/ 640
-900 / 640
3000 / 5000
Far 원평면 5000
내가 얼마나 멀리까지 볼 수 있느냐.
-500
/ 640

## Slide 16
-1에서 1사이의 공간에 이제 모든 물체를 가뒀다면 이 물체들을 모니터에 위치시키는 마지막 변환만이 남고
이를 viewport 변환이라고 한다.
이 viewport변환에서 y축 반전까지 처리한다.